## Slide 1: Управление автоматизированными системами по каналу связи GSM
Студен Челябинского Государственного университета,
Мельников Евгений Алексеевич, ФФ-304
Научный руководитель: Зотов И.С.

## Slide 2: Содержание:
Введение
Задачи
Теоретическая часть
Практическая часть
Программная часть
Заключение
Список используемой литературы

## Slide 3: Введение
Канал связи GSM является одним из самых распространённых способов передачи информации, его покрытие в городах приближается к 80%, а по России – порядка 40%. Вышки, расположенные по всей территории РФ позволяют передавать данные устройствам на огромные расстояния и почти в любую точку земного шара. На сегодняшний день этим каналом пользуется каждый второй житель нашей планеты, тем самым этот способ передачи данных будет существовать долгие годы и непрестанно развиваться. Так же к плюсам модуля можно отнести компактность, всего 24х24мм. Так же легкость управления при помощи AT команд передаваемых по UART.

## Slide 4: Задачи
Основной задачей было разобраться в работе модуля, в частности в структуре AT команд, их функционале, а так же в схемотехнике модуля: его обвязке, каналам передачи команд.
Разработать библиотеку для отправки AT команд на модуль. Так же выполнить ее с минимальной привязкой к конкретному микроконтроллеру и с прозрачной структурой кода.
Произвести отладку и соответствующие тесты подтверждающие работоспособность.

## Slide 5: Теоретическая часть
Основными характеристиками являются:
Мульти слот GPRS класса 10/8
Мобильную станцию GPRS класса B
Совместимый с двумя GSM фазами: Класса 4(2 W @850/900MГц), класса 1(1W @1800/1900MГц)
Малыми размерами и весом порядка 3.4гр.Малым питающим напряжением в диапазоне 3.4 … 4.5V и током потребления, который в пиковых значениях может достигать 2А
Рабочей температурой от -30 до +80 градусов Цельсия
3-й группой и классом 1, для работы факса,поддержкой USSD, PBCCH, PPP-stack, UDP, CSD поднятого до 14.4 kbps
Поддержкой PDU и тестовой отправки для SMS и GPRS
Поддержкой Half rate(HR), Full rate(FR) и Enhanced Full rate(EFR) для голосовых сообщений
Интерфейсы, такие как: SPI, GPIO, PWM, ADC, I2C, Serial и аналоговым аудио интерфейсом. Так же имеет RTC backup.
Командами для работы с HTTP, FTP, Email, SSID, SMTP, SMS.
Поддержку телефонной книги типов: SM, FD, LD, RC, ON, MC.

## Slide 6: Практическая часть
К практической части можно отнести схематехнику подключения модуля к отладочной плате, либо к компьютеру.
В качестве отладочной платы я использовал STM32VLDISCOVERY, на базе микроконтроллера STM32F100T6RB.
При подключении к компьютеру USB->TLL переходник.
Так же изучение схем обвязки модуля SIM900 и микроконтроллера STM32F100T6RB

## Slide 7: Программная часть
Как было сказано ранее в программной части основной задачей стояло создание архитектуры, позволяющей использовать библиотеку в проектах разного масштаба и разработчиками разных уровней.
Для этого был написан программный код с минимальной привязкой к железу, в частности использовался только обработчик прерывания UART, на получение данных. Задержки, как и все остальное, были выполнены программно.
Для прозрачности кода были использованы только простые конструкции, знакомые даже далеким от языков программирования Си и С++.

## Slide 8: Заключение
Обновленная версия прошивки для модуля SIM900 позволила беспрепятственно использовать функции для работы с интернетом, в частности для POST\GET запросов HTML и FTP.
В данной работе мне удалось реализовать данные функции при работе с терминалом, так же в виде библиотеки на языке C++ и отладить ее на микроконтроллере STM32F100T6RB. Библиотека получила прозрачную структуру без привязки к конкретному микроконтроллеру, что поможет использовать ее в проектах различного масштаба и сложности, так же разработчикам разных профессиональных уровней.

## Slide 9: Список используемой литературы
Микушин А.В., Сажнев А.М.,Сединин В.И. Цифровые устройства и микропроцессоры – М.: «БХВ-Петербург, 2010
Роберт Мартин Чистый Код –М.: «Питер»,2016
Хоровиц П. Искусство схемотехники / П. Хоровиц, У. Хилл.(1 том) - М.: Издательство «Мир»,1993.

## Slide 10
Спасибо за внимание!